TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT LẬP TRÌNH

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE

IKE 308 AC

IKE 416 AC

IKE 416 HC

IKE 832 VC

IKE 816 BC

WWW.IKE.VN or WWW.IKE.COM.VN

BIÊN SOẠN NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TỔNG ĐÀI IKE TẠI VIỆT NAM

CÔNG TY VIỄN THÔNG LÊ HOÀNG

VUI LÒNG ĐỌC KỸ TÀI LIỆU TRƯỚC KHI

SỬ DỤNG & CÀI ĐẶT LẬP TRÌNH

LƯU Ý

1. Tránh xa nơi có nhiệt độ cao và nhiễu điện của các thiết bị như  motors and tivi. Những nguồn nhiễu này có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quà vân hành của tổng đài.

2. Tránh xa nguồn điện AC khi lắp đặt dây điện thoại.

3. Tránh sử dung chung nguồn cung cấp cho máy vi tính và các thiết bị văn phòng khác, hệ thống tổng đài có thể bị ngắt bởi nhiễu.

4. Rút nguồn điện trong khi lắp đặt hoặc tháo bỏ card nở rộng, nên để mạch điện thẳng đứng khi lắp đặt hoặc tháo bỏ để tránh ngắn mạch.

5. Sau khi hệ thống khởi động, nếu nó không hoạt động, vui lòng khởi động lại. Nếu vẫn không hoạt động, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật.

6. Tổng đài nên để tránh xa nơi có bụi, độ ẩm, nhiệt độ cao và rung động, không nên để tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời.

7. Không bao giờ đi dây, bắt ốc... trong lỗ thoát hơi của tổng đài.

8. Không được dùng xăng, dung dịch pha loãng để lau nắp tổng đài. Nên dùng một miếng vải nhỏ để lau chùi.

CẢNH BÁO

- TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂ CHỈ ĐƯỢC THIẾT LẬP VÀ PHỤC VỤ CHO NHÂN VIÊN KỸ THUẬT.

- KHI XẢY RA SỰ CỐ, NGẮT NGUỒN ĐIỆN CUNG CẤP CHO TỔNG ĐÀI  VÀ YÊU CẦU SỰ GIÚP ĐỠ TỪ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT.

- MODEL HC,BC,VC, DC ĐƯỢC YÊU CẦU PHẢI NỐI ĐẤT ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN.

- DÂY NGUỒN CUNG CẤP ĐƯỢC DÙNG NHƯ MỘT THIẾT BỊ NGẮT CHÍNH, ĐẢM BẢO RẰNG NGUỒN ĐIỆN CUNG CẤP PHẢI NẰM GẦN TỔNG ĐÀI VÀ DỄ DÀNG TIẾP CẬN

ĐỂ NGĂN NGỪA CHÁY NỔ VÀ NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐƯỢC ĐẶT TỔNG ĐÀI NGOÀI TRỜI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT

Chương 1: Lời nói đầu

Giới thiệu sơ lược	6

Thiết lập và kết nối	8

Thông số kỹ thuật	10

Chương 2: Hướng dẫn sử dụng

Gọi nội bộ	12

Chiếm CO gọi ra ngoài	12

Nhận cuộc gọi	14

Rước cuộc gọi	14

Chuyển cuộc gọi	14

Gọi máy chủ	15

Tự động gọi lại nếu bận	16

Chuyển cuộc gọi khi bận	16

Chuyển cuộc gọi tạm thời	16

Chuyển cuộc gọi đến thư ký	17

Chống làm phiền(DND)	17

Khóa máy nhánh(password)	17

Kết nối phát thanh	18

Thông báo số máy nhánh	18

Từ chối cuộc gọi từ CO	19

Tài khoản cá nhân	19

Giữ cuộc gọi	20

Lập trình từ xa	20

Chương 3: Lập trình hệ thống

Mở password lập trình	21

Đổi password lập trình	21

Cài đặt về mặc định	21

Khai báo CO sử dụng	22

Ngắt kết nối CO	23

Chọn chế độ trả lời cuộc gọi từ bên ngoài	24

Thay đổi chế độ ngày/đêm	25

Thay đổi chế độ làm việc cho tổng đài	26

Chọn máy nhánh đổ chuông khi có cuộc gọi từ CO	26

Thiết lập chế độ cho máy nhánh	27

Câu chào(OGM)	28

Chọn CO có chi phí thấp nhất	29

Đổ chuông xoay vòng	30

Cho phép hoặc ngắt cuộc gọi từ CO	31

kết nối đến máy nhánh (ở chế độ DISA)

Cho phép máy nhánh chỉ sử dụng CO chỉ định	32

Đặt CO dành riêng cho máy nhánh	33

Cài đặt nhóm	35

Giới hạn các đầu số gọi ra ngoài	37

Cho phép gọi ra ngoài các đầu số đặc biệt	38

Đặt cấp giới hạn cho từng máy nhánh	39

Quản lý số máy nhánh	42

Thiết lập chế độ truy cập CO gọi ra ngoài	43

Giới hạn thời gian gọi trên đường CO	44

Cho phép/cấm ghi âm cuộc gọi từ máy nhánh	46

Cho phép/cấm máy nhánh sử dụng chức năng quay số nhanh	47

Tự động nhận tín hiệu Fax	48

Tự động chèn IP (171,178)	48

Tắt chuyển cuộc gọi đến thư ký	49

Khôi phục Password cá nhân	49

Thay đổi thời gian hệ thống	49

Tính cước cuộc gọi	50

Thời gian chuyển máy	50

Xóa bộ nhớ hóa đơn cuộc gọi	50

Chương 4: Phụ lục

Bảng chương trình	52

Bảng điều khiển	55

Phần mềm quản lý cuộc gọi	56

Giới thiệu bàn key	57

CHƯƠNG 1:	 Giới thiệu sơ lược

Cảm ơn quý khách đã sử dụng tổng đài  IKE -2000AC  của chúng tôi, hệ thống này bao gồm những cấu hình sau:

| STT | Series | Cấu trúc | Số đường CO | Số máy nhánh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IKE-2000AC | Không mở rộng | 2, 3, 4 | 8, 16, 24, 32 |
| 2 | IKE-2000HC | Card mở rộng | 2,4,6 | 4,8,12,16,20,24,28,32 |
| 3 | IKE-2000BC | Card mở rộng | 8,12,16 | 16,24,32,40,48 ...128 |
| 4 | IKE-2000VC | Card mở rộng | 8, 16 | 32, 40,48,56,64 |

| STT | Chức năng chính |
| --- | --- |
| 1 | thiết lập đổi số máy nhánh |
| 2 | máy nhánh đổ chuông xoay vòng khi có cuộc gọi từ bên ngoài vào |
| 3 | cho phép/ngắt cuộc gọi từ bên ngoài quay số đến máy nhánh |
| 4 | tự động chuyển chế độ FSK và DTMF hiển thị số người gọi, chuyển cuộc gọi |
| 5 | khóa máy nhánh ( password cá nhân) |
| 6 | nhiều cấp giới hạn gọi ra ngoài |
| 7 | chọn CO để chi phí cuộc gọi thấp nhất |
| 8 | tự động chèn mã IP khi thực hiện cuộc gọi đường dài |
| 9 | thiết lập đổ chuông máy nhánh ( cho phép 8 máy nhánh đổ chuông cùng thời điểm trên 1 trung kế) |
| 10 | Ghi âm 3 câu chào DISA ( OGM 1= 30s ; OGM 2= 15s ; OGM 3= 15s) |
| 11 | Cho phép quay số nhanh gặp tiếp tân bằng một phím |
| 12 | Thực hiên cuộc gọi ra ngoài bằng mã ( quay số nhanh) |
| 13 | Chuyển máy khi bận; chuyển máy tạm thời; tránh làm phiền(DND) |
| 14 | Nhiều nhóm máy nhánh và CO có thể thực hiện cuộc gọi cùng lúc |
| 15 | Đàm thoại hội nghị |
| 16 | Phần mềm quản lý cuộc gọi |
| 17 | Hỗ trợ phân cực cuộc gọi |
| 18 | Bộ nhớ dung lượng cao có thể lưu trữ hóa đơn mọi lúc |
| 19 | Cung cấp lập trình từ xa với nhiều tính năng |
| 20 | Máy nhánh phát câu thông báo |
| 21 | Cho phép sử dụng bản nhạc yêu thích làm nhạc chờ |

| STT | Chức năng mở rộng ( Cho IKE-2000HC, IKE-2000VC, IKE-2000BC và IKE-2000DC) |
| --- | --- |
| 1 | Card mở rộng trung kế và máy nhánh |
| 2 | Kết nội bộ lưu điện và tự động chuyển mạch |
| 3 | kết nối hệ thống khuếch đại âm thanh bên ngoài |
| 4 | phần mềm ghi âm cuộc gọi nội bộ và trên máy nhánh |

1.1 Thiết lập và kết nối - Cấu tạo

1.2 Thông số kỹ thuật

| STT | Tên | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cấu hình | máy nhánh: 4 đến 128; Đường CO: 2, 3, 4, 6,8,12,16 |
| 2 | Khe cắm | * Chuẩn: khe CO/máy nhánh, Rj11 kết nối với cổng COM PC Kết nối âm thanh bên ngoài. * Model BC, HC, VC, DC cổng mở rộng: cổng ghi âm, Cổng kết nối hệ thống âm thanh bên ngoài, âm thanh ngõ ra. |
| 3 | Khe giao tiếp | * IKE-TC-2000AC/IKE-TC-2000HC: 7 kênh * IKE- TC-2000BC/VC / DC: 15 kênh |
| 4 | Transmission Attributes | * Máy nhánh đến máy nhánh <= 1.5dB * Máy nhánh đến trung kế <= 2.0dB |
| 5 | Dòng đổ chuông | * IKE-TC-2000AC: Ac65v / 50Hz * IKE-TC-2000BC / HC/ VC / DC: Ac65v / 25Hz |
| 6 | Degree of Unbalance about earth | * 300Hz --- 600Hz 40dB * 600Hz --- 3400Hz 46dB |
| 7 | Kiểu quay số | DTMF |
| 8 | Tín hiệu tone | * CO line: Tone from local telecom office * Internal dial tone: 450Hz, continuous sine wave; * Internal ringback tone: 450Hz, sine wave, 1s on / 4s off * Internal busy tone: 450Hz, sine wave, 0.3s on / 0.3s off; * Internal confirmation tone: 450Hz, sine wave, 1s on; * Internal error tone: 450Hz, sine wave, 0.3s on / 0.3s off. |
| 9 | hiển thị số người gọi | * Nhận: Tự động chuyển DTMF, FSK ( Bell .202) ; * Gửi: FSK ( Bell. 202) ; |
| 10 | Nguồn cung cấp | * IKE-TC-2000AC: AC220V/12W; *IKE- TC-2000HC : AC80V~260V / 35W; * IKE-TC-2000BC / VC /DC: AC80V ~ 260V/ 60W. |
| 11 | Nguồn dự phòng | * IKE-TC-2000BC/HC/VC/DC hỗ trợ nguồn dự phòng. HC và DC hỗ trợ nguồn acquy, BC và VC hỗ trợ nguồn acquy; * IKE-TC-2000HC pin: 6V / 4.5AH * 1pcs, dòng sạc < 1A; * IKE-C-2000BC / VC / DC pin : 12V/7AH * 4pcs, dòng sạc 200mA. |

CHƯƠNG 2:	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

2.1 Gọi nội bộ:

Chế độ mặc định tổng đài : Nhấc máy bấm trực tiếp số nội bộ

Vd: máy 8001 gọi máy 8005 – Nhấc máy 8001 bấm 8005

Nếu máy nhánh ở chế độ trực tiếp gọi ra ngoài : khi gọi nội bộ phải thêm dấu * cộng số nội bộ

Vd: máy 8001 gọi máy 8005 – Nhấc máy 8001 bấm * 8005

2.2 Chiếm CO gọi ra ngoài:

Mô tả: Chiếm trung kế gọi ra ngoài dung để test và kiểm tra trung kế

2.2.1: Truy cập CO bằng cách nhấn phím 0 hoặc 9 khi gọi ra ngoài

Mặc định là bấm số 0

Ví dụ: máy nhánh 8008 muốn gọi ra ngoài:

- Nhấc máy 8008, nhấn số 0 để chiếm CO, sau đó quay số cần gọi.

2.2.2: Truy cập CO  bằng cách sử dụng mã đặt trước:

Ví dụ: máy nhánh 8008 muốn gọi ra ngoài qua đường line VOIP, có thể nhấn trực tiếp số 3 để chiếm line.

- Nhấc máy 8008, nhấn số 3 để truy cập đường line VOIP, sau đó quay số cần gọi.

- Xem 3.22

2.2.3: Truy cập CO trực tiếp

Ví dụ: máy nhánh 8008 muốn gọi ra ngoài

- Nhấc máy 8008, nghe tone từ line ngoài, quay số cần gọi

- Xem 3.52

2.2.4: Truy cập CO bằng cách chọn đường CO ưu tiên:

Cú pháp: # MN

MN = số của đường CO (01-16)

Ví dụ: máy 8008 muốn gọi ra ngoài thong qua CO 3:

- Nhấc máy 8008, nhấn #03, sau đó quay số cần gọi.

2.2.5: Quay số nhanh

Cú pháp: ## MN

MN = số thứ tự từ 01 – 80

Mô tả: cho phép lưu trữ lên đến 80 số gọi nhanh. Ví dụ, 01 = 08 3989 3747, 02 = 0908 442 145.

Ví dụ: máy nhánh 8008 muốn gọi đến số 083989 3747 có mã quay số nhanh là 12

- Nhấc máy 8008, nhấn ## 12, sẽ tự động kết nối đến số 0839893747

- Xem thêm 2.4 và 3.55

2.3: Thiết lập quay số nhanh:

Cú pháp: #** MN abcdefgh… #

MN = số quay nhanh

Abcdefgh… = số điện thoại cần gán (tối đa 24 số)

Mô tả: cho phép người dùng máy nhánh có thể thêm vào hoặc thay thế số quay nhanh.

- Xem 3.55

Ví dụ: máy nhánh 8003 muốn gán số 08 3989 3747 vào số quay nhanh là 12

- Nhấc máy 8003, nhấn #** 12 08 3989 3747 #

2.4: Hủy bỏ số quay nhanh bất kỳ:

Cú pháp: #** MN #

MN = số quay nhanh 01-80

2.5: Máy nhánh đổ chuông khi nhận cuộc gọi từ bên ngoài

khi tổng đài ở chế độ mặc định, 4 máy nhánh đầu tiên sẽ đổ chuông khi có cuộc gọi từ bên ngoài, nhấc máy nhánh đang đổ chuông lên sẽ kết nối với máy bên ngoài đó.

Khi ở chế độ trả lời tự động (DISA) người gọi đến sẽ nghe 1 đoạn câu chào (OGM),Khi bấm sô 0 máy nhánh 8002(mặc định)sẽ đổ chuông. Và có thể bấm trực tiếp số nội bộ

2.6: Nhận cuộc gọi từ bên ngoài bằng máy nhánh không đổ chuông ( rước cuộc gọi )

2.6.1: Rước cuộc gọi từ nhóm

Cú pháp: # 7

Mô tả: cho phép một máy nhánh không đổ chuông rước cuộc gọi từ máy nhánh đang đổ chuông nếu 2 máy nhánh này cùng 1 nhóm

2.6.2: Rước cuộc gọi trực tiếp

Cú pháp: # 9

Mô tả: cho phép một máy nhánh không đổ chuông rước cuộc gọi từ một máy nhánh bất kỳ đang đổ chuông.	
2.7: Chuyển cuộc gọi

Cú pháp: Tab hook-switch  hoặc Flash + ABCD

ABCD = số máy nhánh

Mô tả: cho phép máy nhánh chuyển cuộc gọi từ CO đến một máy nhánh khác. Trong thời gian chuyển máy, người gọi từ bên ngoài sẽ nghe nhạc chờ.

Ví dụ: máy 8002 đang nhận cuộc gọi từ bên ngoài, anh ta muốn chuyển cuộc gọi đến máy 8015

Thao tác:  máy 8002 đang đàm thoại với người bên ngoài

Người dùng máy 8002 nhấn Hookwitch, rồi quay số 8015

Máy 8015 đổ chuông, máy 8002 sẽ kết nối với 8015, người gọi bên ngoài sẽ nghe nhạc chờ.

Máy 8002 đặt xuống, máy 8015 sẽ kết nối với người bên ngoài.

Chú ý: Khi nhấn Hookwitch chỉ nhấn nhanh trong thời gian 1 giây rồi nhấc tay lên

2.8:  Đàm thoại hội nghị ( 1 CO và 2 Máy nhánh)

Cú pháp: Tab hook-switch + * + ABCD

ABCD = số máy nhánh

Mô tả: Trong khi 1 CO và 1 máy nhánh đang đàm thoại, người sủ dụng máy nhánh này có thể cộng thêm 1 máy nhánh khác để thực hiện đàm thoại 3 người.

Ví dụ: máy nhánh 8008 đang đàm thoại với bên ngoài, người sử dụng máy 8008 muốn cộng thêm máy 8015 vào cuộc đàm thoại:

- Máy 8008 nhấn Hook-witch, sau đó nhấn *8015

2.9: Chuyển cuộc gọi nội bộ

Cú pháp: Hook-witch + ABCD

ABCD = số máy nhánh

Mô tả: cho phép người sử dụng máy nhánh chuyển cuộc gọi đến một máy nhánh nội bộ khác.

Ví dụ: 8002 đang kết nối với 8010, 8002 muốn chuyển đến 8015:

- 8002 nhấn Hook-witch, sau đó nhấn 8015

2.10  Đàm thoại giữa 3 máy nhánh

Cú pháp: Tab Hook-witch + * + ABCD

2.11: Gọi máy chủ (Tiếp tân)

Mô tả: mọi máy nhánh đều có thể gọi đến máy chủ bằng cách quay số 9 (mặc định)

2.12 Tự động gọi lại khi máy nhánh đã rảnh ( thực hiện cuộc gọi giữa 2 máy nhánh)

Cú pháp: Tap Hook-witch + ## 00

Mô tả: cho phép gọi lại tự động đến máy nhánh khi máy nhánh này đã rảnh

Ví dụ: máy nhánh 8008 gọi đến máy nhánh 8010 nhưng nghe tone báo bận

- Nhấn Tap Hook-witch, nghe nhạc chờ, sau đó nhấn ## 00

- Khi máy nhánh 8010 đã rảnh, máy nhánh 8008 sẽ đổ chuông và tổng đài sẽ tự động kết nối máy 8008 đến 8010, máy 8010 cũng sẽ đổ chuông.

2.13 Chuyển máy khi bận

Cú pháp: #* 1 ABCD

ABCD = máy nhánh cần chuyển đến

Mô tả: Cho phép người dùng máy nhánh tự động chuyển cuộc gọi từ bên ngoài đến 1 máy nhánh khác khi máy này đang bận

Ví dụ: Máy của người quản lý 8018 sẽ thiết lập chuyển cuộc gọi từ bên ngoài đến máy của thư ký 8019 nếu máy 8018 đang bận.

- Nhấc máy 8018, nhấn #* 1 8019

2.14 Tắt chuyển cuộc gọi khi bận

Cú pháp: #* 1 00

2.15 chuyển cuộc gọi không điều kiện ( chuyển tạm thời)

Cú pháp: #* 2 ABCD

ABCD = máy nhánh cần chuyển đến

Mô tả: cho phép người sử dụng máy nhánh chuyển bất kỳ cuộc gọi nào đến máy đó sang một máy nhánh khác.

Ví dụ: máy quản lý 8018 có thể thiết lập chuyển tất cả cuộc gọi từ bên ngoài đến máy đó sang máy nhánh của thư ký là 8019

- Nhấc máy 8018, nhấn #* 2 8019

2.16 Tắt chuyển cuộc gọi không điều kiện

Cú pháp: #* 2 00

2.17 Chuyển cuộc gọi đến thư ký

Cú pháp: #* 6 ABCD

Mô tả: Tất cả các cuộc gọi ( ngoại trừ máy thư ký) đến máy chủ sẽ được chuyển đến máy thư ký đầu tiên. Cuộc gọi chỉ được chuyển đến máy chủ sau khi thư ký lọc ra.

Ví dụ: máy chủ 8008 có thể thiết lập tất cả các cuộc gọi đến máy đó sẽ được chuyển đến máy của thư ký 8012 đầu tiên.

- Nhấc máy 8008, nhấn #* 6 8012

2.18 Tắt chuyển cuộc gọi đến thư ký

Cú pháp: #* 6 00

2.19 Chống làm phiền

Cú pháp: #* 71

Mô tả: cho Phép máy nhánh chống bị làm phiền. máy nhánh sẽ không nhận cuộc gọi nội bộ và từ bên ngoài. Khi có cuộc gọi đến sẽ báo tone bận đến người gọi, tuy nhiên máy nhánh này vẫn có thể thực hiện cuộc gọi ra bình thường.

Ví dụ: 1 người khách trong khách sạn không muốn bị làm phiền vào thời gian nghỉ của người đó

- Người khách nhấc máy lên và nhấn #* 71

2.20 Tắt chống làm phiền

Cú pháp: #* 70

2.21 Khóa máy nhánh

Cú pháp: #* 3 ABCD

ABCD = password cá nhân

Mô tả: cho phép người sử dụng máy nhánh có thể khóa máy của họ bằng password, không cho người khác sử dụng máy của họ để thực hiện cuộc gọi. Password bao gồm 4 chữ số.

Ví dụ: người sử dụng máy nhánh 8018 muốn đặt password cho máy của anh ta là 2589

- Nhấc máy 8018, nhấn #* 3 2589

Password mặc định là 1234

2.22 Mở password cá nhân

Cú pháp: #* 4 ABCD

ABCD = password người dùng

Mô tả: cho phép người dùng máy nhánh mở password để sử dụng

2.23 Thay đổi password

Cú pháp: #* 5 abcd ABCD

Abcd = password cũ

ABCD = password mới

Password mặc định là 1234

Xem 3.61

2.24 Kết nối hệ thống âm thanh bên ngoài

Cú pháp: #* 8

Mô tả: cung cấp cổng âm thanh ngõ ra, cho phép kết nối hệ thống khuếch đại âm thanh bên ngoài.

Ví dụ: người quản lý muốn thông báo đến tất cả nhân viên sẽ có một cuộc họp

- Người quản lý nhấc máy lên, nhấn #* 8, sau đó đọc thông báo.

2.25 Thông báo số máy nhánh

Cú pháp: #* 9

Mô tả: người dùng có thể nghe kiểm tra nhánh kết nối và số máy nhánh của họ

Ví dụ: người sử dụng nhấn #* 9 trên máy nhánh 8001, họ sẽ nghe “ cổng của bạn là 01, số máy nhánh là 8001”

2.26 Không nhận cuộc gọi từ CO

Cú pháp: #* 0 MN

MN = số của đường CO

Mô tả: cho phép người dung máy nhánh có thể từ chối cuộc gọi từ CO

- Xem 3.54

2.27 Tài khoản cá nhân

2.27.1 Gán tài khoản cá nhân

Cú pháp 1: * 86 MN A # ( cho 1 tài khoản nhất định)

Cú pháp 2: * 86 A # (cho tất cả tài khoản)

MN = tài khoản = 01 – 99

A = 0 = tắt tài khoản

A  = 1 = mở tài khoàn

Mô tả: cho phép hoặc cấm máy nhánh thực hiện cuộc gọi ra ngoài sau khi nhập tài khoản đã thiết lập

2.27.2 Thay đổi Password tài khoản

Cú pháp: #*# MN abcd * ABCD

MN = số tài khoản

abcd = password mặc định

ABCD = password mới

Mô tả: cho phép thay đổi password của bất kỳ máy nhánh. Trong trường hợp quên password. Tại máy quản lý nhập lệnh * 86 MN 0 # để xóa mật khẩu, sau đó nhập lệnh *86 MN 1 # để kích hoạt tài khoản với password mặc định là 1234.

2.27.3 Thực hiện cuộc gọi ra ngoài bằng tài khoản cá nhân

Cú pháp: #*# MN abcd #

MN = tài khoản

Abcd = password của tài khoản

Mô tả: Cho phép sử dụng bất kỳ máy nhánh nào để gọi ra ngoài theo Cú pháp trên

2.28 Giữ cuộc gọi

Cú pháp: Tab hookwitch + ###

2.29 Lập trình từ xa

Cú pháp: Tab hookwitch + #*#*

Mô tả: Cho phép người sử dụng có thể lập trình 1 tổng đài cùng loai nhưng ở một nơi khác.

CHƯƠNG 3: 	LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

3.1 Trước khi lập trình

Mặc định của hệ thống:

- Chỉ có thể lập trình trên máy 8001

- Yêu cầu cài đặt ở chế độ DTMF

- Bắt đầu với phím * và kết thúc bằng phím #, cho phep nhấn phím * để lập trình lại nếu lập trình sai

- Nếu quá trình cài đặt thành công sẽ nghe “ Your instructions are successful” hoặc một tiếp bíp dài

Nếu sai sẽ nghe “You have entered an incorrect instruction, try again later” hoặc kêu 3 tiếng bíp liên tục

3.2 Mở Password lập trình

Cú pháp: ** 01 ABCD #

ABCD = password hệ thống

Password mặc định là 1234

3.3 Thay đổi Password hệ thống

Cú pháp: * 02 ABCD #

ABCD =  password mới

3.4 Thiết lập hệ thống về mặc định

Cú pháp: * 6000 #

- Giá trị mặc định:

| STT | Chức năng | Giá trị mặc định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chế độ mặc định | Hoạt động theo kiểu điện thoại viên |
| 2 | Máy nhánh đổ chuông | 8001, 8002, 8003, 8004 |
| 3 | Máy nhánh ở chế độ DISA | 8002, 8003 |
| 4 | Chế độ quay số gọi ra ngoại | Bấm số 0 cộng số cần gọi |
| 5 | Nhóm trung kế | Chưa cài |
| 6 | Nhóm trung kế | Chưa cài |
| 7 | Nhóm máy nhánh | Không câm |
| 8 | Giới hạn cuộc gọi | Không câm |
| 9 |  |  |
| 10 | Ghi âm cuộc gọi | Chưa cài |
| 11 | Giới hạn thời gian gọi | Không cấm |
| 12 | Thời gian chuyển cuộc gọi | 760 ms |

3.5 Khai báo đường CO sử dụng

Mô tả: khai báo kết nối CO với tổng đài hoặc không kết nối

3.5.1 Khai báo kết nối CO cho model AC, HC và BC

Cú pháp: * 31 ABCDEF #

ABCDEF = số đường CO cần kết nối

Ví dụ: kết nối các đường CO với jack CO1,2,3,4. Ta khai báo như sau:

- Nhấc máy 8001, mở khóa hệ thống

- Nhập * 31 1234 #

- Chỉ dành cho Model IKE :AC,HC & BC

3.5.2 Khai báo kết nối CO ở card số 1 cho model VC, DC

Cú pháp: * 31 ABCDEFGH #

ABCDEFGH = số đường CO cần kết nối

Ví dụ: kết nối các đường CO với jack 1,2,3,4,5 của card 1. Ta khai báo như sau:

- Nhấc máy 8001, mở khóa hệ thống

- Nhập * 31 12345 #

3.5.3 Khai báo kết nối CO ở card số 2 cho model VC, DC

Cú pháp: * 32 ABCDEFGH #

ABCDEFGH = số đường CO cần kết nối

Ví dụ: kết nối các đường CO với jack 1,2,3,4,5 của card 2, đây chính là các cổng CO 9,10,11,12,13. Ta khai báo như sau:

- Nhấc máy 8001, mở khóa hệ thống

- Nhập * 32 12345 #

3.6 Ngắt kết nối đường CO

3.6.1 Ngắt kết nối tất cả các đường CO của model AC, HC, BC

Cú pháp: * 31 #

3.6.2 Ngắt kết nối tất cả các đường CO ở card 1 của model VC, DC

Cú pháp: * 31 #

3.6.2 Ngắt kết nối tất cả các đường CO ở card 2 của model VC, DC

Cú pháp: * 32 #

3.6.4 Cấm tất cả các đường CO

Cú pháp: * 3 #

3.7 Cài đặt cuộc gọi vào cho tổng đài

3.7.1 Chế độ điện thoại viên khi gọi vào sẽ đổ chuông trực tiếp máy trực

Cú pháp: * 21 # ( Khi tổng đài chế độ câu chào muốn quay về chế độ đổ chuông nhập lệnh này)

Mô tả: máy nhánh sẽ đổ chuông khi nhận cuộc gọi từ bên ngoài

Ví dụ: thiết lập máy chủ đổ chuông tất cả các cuộc gọi từ bên ngoài

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập: *21#

3.7.2 Kiểu trả lời tự động khi nhận cuộc gọi từ bên ngoài (DISA)

Cú pháp: *20# ( bắt buộc phải nhập lệnh này thì khi bên ngoài gọi vào mới nghe được câu chào)

Mô tả: khi cài đặt chế độ DISA, sẽ không có một máy nhánh nào đổ chuông khi có cuộc gọi từ bên ngoài, sẽ có một câu chào được phát ra. Người gọi có thể truy cập trưc tiếp máy nhánh bằng cách bấm trực tiếp số nội bộ. Trong trường hợp người gọi không biết số máy nhánh có thể nhấn số 0 để gặp trực tiếp máy chủ.Khi bấm số 0 máy 8002 sẽ đổ chuông (mặc định)

Ví dụ: thiết lập tất cả các cuộc gọi từ bên ngài được trả lời bằng câu chào (OGM)

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 20 #

3.7.3 Thiết lập kiểu trả lời trực tiếp cho từng CO

Giải thích :thiết lập chế độ hoạt động khác nhau cho từng trung kế, cùng một tổng đài trung kế 1 gọi vào đổ chuông, trung kê 2 gọi vào nghe câu chào

Cú pháp: * 21 MN #

Ví dụ: thiết lập CO3 ở kiểu trả lời trực tiếp đổ chuông, các CO còn lại ở kiểu trả lời tự động disa

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 20 # ==> * 21 03 #

Khi đó tất cả các CO khi gọi vào nghe câu chào.Riêng CO3 sẽ đổ chuông

3.7.4 Thiết lập kiểu trả lời tự động cho từng CO

Cú pháp: * 20 MN #

Ví dụ: thiết lập CO2 ở kiểu trả lời tự động, các CO còn lại ở kiểu trả lời trực tiếp

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 21 # ==> * 20 02 #

Khi đó tất cả các CO khi gọi vào sẽ đổ chuông trực tiếp máy nhánh tiếp tân.Riêng CO2 sẽ nghe câu chào.

3.8 Thiết lập thời gian làm việc( ngày/đêm)

Cú pháp:	* 87 AB CD EF GH M # (thời gian 1)

*88 AB CD EF GH M # (thời gian 2)

AB CD = thời gian bắt đầu

EF GH = thời gian kết thúc

M = 1 = kiểu tự động

M = 0 = kiểu nhân công

Ví dụ: thiết lập hệ thống ở chế độ nhân công từ  08:30am ~ 12:00am, và 13:30pm ~ 17:30pm, thời gian khác ở chế độ tự động.

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 87 08 30 12 00 0 # ==> * 88 13 30 17 30 0 #

Sử dụng chế độ 24h

Cho phép thiết lập nhiều khoảng thời gian trong ngày

3.9 Xóa chế độ làm việc

Cú pháp:	*87 # (xóa thời gian 1)

*88 # (xóa thời gian 2)

3.10 Thiết lập ngày làm việc

Cú pháp: 	*89 1 A M # ( ngày 1)

*89 2 A M # (ngày 2)

A = ngày = thứ 2 đến thứ 7 ( 1 ~ 7 )

M = 1 = chế độ tự động

M = 0 = chế độ nhân công

Ví dụ: thiết lập hệ thống ở chế độ tự động vào ngày chủ nhật và thứ bảy, các ngày còn lại ở chế độ nhân công.

Thao tác: nhấc máy  8001, mở khóa

Nhập *89 1 6 1 # ==> * 89 2 7 1 #

3.11 Xóa chế độ làm việc theo ngày

Cú pháp: 	*89 1 # (xóa ngày 1)

*89 2 # (xóa ngày 2)

3.12 Xóa tất cả chế độ làm việc

Cú pháp: * 89 3 #

Thao tác này sẽ xóa tất cả nội dung lập trình trong mục 3.8 và 3.10

3.13 Khóa máy nhánh không cho đổ chuông khi gọi vào CO

Cú pháp: * 11 MN #

MN = số thứ tự đường CO

Ví dụ: xóa may nhánh đổ chuông khi có cuộc gọi từ Co3 và CO15

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa, nhập * 11 03 # ==> * 11 15 #

3.14 chọn máy nhánh đổ chuông trên đường CO

Mô tả: khi nhận cuộc gọi từ CO, người dùng có thể chọn máy nhánh sẽ đổ chuông

Cú pháp: * 12 MN ABCD #

MN = số đường CO = 01 ~ 16

ABCD = số máy nhánh đổ chuông

Ví dụ: máy nhánh 8003 và 8013 sẽ đổ chuông khi có cuộc gọi trên CO2

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 12 02 8003 # ==> * 12 02 8013 #

Cho phép 8 máy nhánh đổ chuông trên mỗi CO

3.15 Thiết lập máy nhánh 1 đổ chuông (ở chế độ tự động)

Cú pháp: *25 ABCD #

ABCD = số máy nhánh thứ nhất

Ví dụ: thiết lập máy nhánh 8006 là máy đổ chuông thứ nhất ở chế độ tự động

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 25 8006 #

3.16 Thiết lập máy nhánh 2 đổ chuông (ở chế độ tự động)

Cú pháp: *26 ABCD #

ABCD = số máy nhánh thứ hai

Ví dụ: thiết lập máy nhánh 8026 là máy đổ chuông thứ hai ở chế độ tự động

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 26 8026 #

Ở chế độ tự động, khi quay số 0 ( hoặc 9) sẽ kết nối đến máy nhánh thứ nhất, nếu máy nhánh thứ nhất bận sẽ chuyển sang máy nhánh thứ hai

Ở chế độ mặc định, máy nhánh 8002 và 8003 lần lượt là máy nhánh thứ nhất và thứ hai

3.17 Ghi âm Câu chào (OGM) chế độ trả lời tự động

TỔNG ĐÀI CÓ CHẾ ĐỘ DISA 3 CÂU CHÀO THÌ BẮT BUỘC PHẢI GHI ĐẦY ĐỦ 3 CÂU

Cú pháp: * 22 N #

N = 1 = OGM 1 = 30s – Ghi âm câu chào số 1

N = 2 = OGM 2 = 15s – Ghi âm câu chào số 2

N = 3 = OGM 3 = 15s – Ghi âm câu chào số 3

Mô tả: cho phép ghi tối đa 3 câu chào(tổng thời gian 60s). Câu chào sẽ được mở khi người gọi truy cập vào chế độ DISA

Ví dụ: ghi âm câu chào thứ nhất (OGM 1)

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa, nhập * 22 1 #

Câu chào sẽ bắt đầu ghi sau tiếng beep, thời gian là 30s

Ví dụ:

OGM1: “đây là công ty TNHH viễn thông Lê Hoàng xin kính chào quý khách vui lòng bấm số nội bộ để gặp trưc tiếp hoặc bấm số 0 để gặp tiếp tân”

Mô tả: hệ thống sẽ phát ra cho người gọi vào câu chào đầu tiên. Người gọi có thể quay trực tiếp số nội bộ hoặc nhấn phím 0 để gặp tiếp tân

OGM 2: “xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang bận, vui lòng quay số khác hoặc nhấn phím 0 để gặp tiếp tân”

Mô tả: hệ thống sẽ gửi một lời khuyên đến người gọi bên ngoài nếu máy nhánh đang bận, nếu người gọi không quay số, cuộc gọi sẽ bị kết thúc.

OGM 3: “xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không trả lời, vui lòng quay số khác hoặc nhấn phím 0 để gặp tiếp tân”

Mô tả: hệ thống sẽ gửi một lời khuyên đến người gọi bên ngoài nếu máy nhánh không trả lời nếu người gọi không quay số, cuộc gọi sẽ bị kết thúc.

MUỐN XÓA CÂU CHÀO CŨ CHỈ CẦN GHI LẠI CÂU MỚI KHI ĐÓ CÂU CŨ SẼ TỰ ĐỘNG XÓA.

3.18: Nghe lại câu chào đã ghi

Cú pháp: * 23 N #

N = 1 = nghe OGM 1 -> Nghe lại câu ghi âm câu chào 1

N = 2 = nghe OGM 2 -> Nghe lại câu ghi âm câu chào 2

N = 3 = nghe OGM 3 -> Nghe lại câu ghi âm câu chào 3

Mô tả: cho phép nghe lại câu chào đã ghi để kiểm tra xem đã được chưa

3.19 kiểm tra nhạc chờ

Cú pháp: * 24 #

Mô tả: cho phép người dùng nghe kiểm tra nhạc chờ mặc định của tổng đài, Khi bên ngoài gọi vào trong lúc chờ chuyển máy sẽ nghe ban nhạc này

3.20 Thiết lập mã gọi ra ngoài

Cú pháp: 	* 97 1 A MN #

* 97 2 A MN #

A = mã ra ngoài = 1 ~ 8

MN = số đường CO = 01 ~ 16

Mô tả: cho phép người sử dụng máy nhánh thực hiện cuộc gọi ra ngoài bằng cách nhập mã để chọn đường CO đặc biệt( có cước phí thấp nhất). chức năng này thích hợp với những nơi sử dụng nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Ví dụ: quay số 3 để chọn nhà cung cấp A, quay số 4 để chọn nhà cung cấp B. Ở đây 3 được gán như là mã gọi ra ngoài thứ 2, 4 được gán như là mã gọi ra ngoài thứ 3.

Ví dụ: tổng đài sử dụng 12 đường CO. 7 line bình thường được kết nối với cổng CO 1 đến CO 7, và 5 đường CO VIOP được kết nối với CO 8 đến 12. ở đây thiết lập khi quay số 3 sẽ tự động tìm đường CO VOIP mà bắt đầu từ CO 8

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 97 1 3 08 #

Những số đứng đầu của các máy nhánh không nên đặt tên trùng với mã chọn CO gọi ra ngoài. Nếu không, số máy nhánh sẽ không có giá trị.

3.21 Tắt mã gọi ra ngoài

Cú pháp:  * 97 1 #

* 97 2 #

3.22 Xóa đổ chuông xoay vòng

Cú pháp: * 11 MN #

Mô tả: cho phép tối đa 8 máy nhánh đổ chuong xoay vòng trên mỗi đường CO khi nhận cuộc gọi từ bên ngoài. Trước khi cài đặt máy nhánh đổ chuông xoay vòng, ta nên dùng lệnh này để xóa các máy nhánh đổ chuông về mặc định.

3.23  Thiết lập đổ chuông xoay vòng

Cú pháp: * 13 MN ABCD #

MN = số của đường CO

ABCD = số của máy nhánh

Mô tả: cho phép thiết lập máy nhánh đổ chuông xoay vòng khi nhận cuộc gọi từ bên ngoài. Chức năng này cung cấp chế độ trả lời ngang nhau cho mỗi máy nhánh.

Giải thích chức năng:

Ví dụ Công ty có 3 nhân viên kinh doanh muốn phân bổ cuộc gọi đều cho tất cả 3 người đều có thể nhận cuộc gọi ngang nhau, phải dung lệnh này để khi cuộc gọi vào sẽ đổ chuông lần lượt theo thứ tự từng Nhân viên.

Ví dụ: thiết lập máy nhánh 8002, 8003, 8004 và 8005 đổ chuông xoay vòng khi nhận cuộc gọi từ CO 3

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập	* 11 03 # ( đầu tiên xóa các cài đặt trước của CO3)

Nhập * 13 03 8002 # ( * 13 03 8003 # ( * 13 03 8004 # * 13 03 8005 #

Lúc này khách gọi vào CO3 sẽ lần lượt đổ chuông các tất cả các máy

Cho phép thiết lập tối đa 8 máy nhánh ( giống hoặc khác nhau) đổ chuông xoay vòng trê mỗi CO

Khi máy nhánh được thiết lập đang bận, hệ thống sẽ tự động tìm máy nhánh kế tiếp trong nhóm để đổ chuông., trong trường hợp tất cả các máy nhánh đều bận, người gọi bên ngoài sẽ có tín hiệu chờ.

3.24 Cho phép hoặc cấm người gọi bên ngoài quay phím tắt để kết nối máy nhánh (trong chế độ DISA)

Cú pháp: * 29 M #

M = 0 = cấm

M = 1 = cho phép

Mô tả: người gọi bên ngoài sẽ nghe câu chào khi hệ thống đang ở chế độ DISA.

Ví dụ: câu chào như sau: xin chào quý khách đã gọi đến công ty TNHH viễn thông Lê Hoàng. Nhấn số 1 để gặp phòng kinh doanh, nhấn số 2 để gặp phòng kỹ thuật…”

Yêu cầu thiết lập số máy nhánh cho phím từ 1 ~ 9

Xem thêm mục 3.25 & 3.26

3.25 Xóa số bàn phím được thiết lập cho máy nhánh

Cú pháp: * 140 N #

N = số của phím nhấn  (xem thêm mục 3.26)

3.26 Thiết lập số của bàn phím cho máy nhánh

Cú pháp: * 150 N ABCD #

N = số bàn phím 0 ~ 9

ABCD = số máy nhánh

Mô tả: cho phép thiết lập số máy nhánh vào phím nhấn. Ở đây, mỗi phím nhấn(0 ~ 9) tương đương một máy nhánh ( hoặc 1 nhóm máy nhánh nếu thiêt lập chế độ đổ chuong xoay vòng)

Ví dụ: thiết lập khi người gọi bên ngoài quay số 1 sẽ kết nối đến nhóm máy nhánh đổ chuông xoay vòng theo 8002, 8003, 8004, 8005

Thiết lập: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 150 1 8002 # => *150 1 8003 # => *150 1 8004 # => *150 1 8005 #

Cho phép thiết lập tối đa 8 máy nhánh đổ chuông xoay vòng cho mỗi nút nhấn

Cho phép thiết lập số máy nhánh giống hoặc khác nhau cho mỗi nút nhấn

Khi máy nhánh được thiết lập đang bận, hệ thống sẽ tự động tìm máy nhánh kế tiếp trong nhóm, trong trường hợp tất cả các máy máy đều bận,người gọi sẽ nghe câu tin nhắn báo bận, vui lòng gọi lại sau.

Khi cho phép chức năng 3.24, số của phím nhấn được thiết lập sẽ không được phép sử dụng số đứng đầu của máy nhánh. Nói cách khác, số của máy nhánh đó sẽ vô hiệu.

3.27 Cho phép máy nhánh truy cập theo CO chỉ định

Cú pháp: * 41 MN ABCD #

MN = số của cổng CO ( 01 ~ 16)

ABCD = số máy nhánh

Mô tả:  máy nhánh chỉ được phép truy cập những CO đã chỉ định để thực hiện cuộc gọi ra ngoài.

Ví dụ: thiết lập máy nhánh 8013 chỉ được dùng CO4

Thao tác:	nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 41 04 8013 #

Cuộc gọi ra ngoai từ bất kỳ CO nào đều có thể chuyển đến máy nhánh đã được thiế lập, cũng như máy nhánh náy có thể rước cuộc gọi từ bất kỳ cuộc gọi nào từ bên ngoài.

Mỗi CO chỉ được lập trình cho 1 máy nhánh, cài đặt sau sẽt hay thế cài đặt trước.

3.28 Tắt máy nhánh truy cập theo CO chỉ định

Cú pháp: * 43 ABCD #

ABCD = số máy nhánh

3.29 Cài đặt CO dành riêng cho máy nhánh

Cú pháp: * 42 MN ABCD #

MN = số của cổng CO = 01 ~ 16

ABCD = số máy nhánh

Mô tả: Thiết lập đường CO dành riêng cho máy nhánh chỉ định. Những máy nhánh khác không được sử dụng CO , nhưng máy nhánh được cài đặt có thể sử dụng CO khác.

Ví dụ: thiết lập CO 13 dành riêng cho máy nhánh 8008

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 42 13 8008 #

Mỗi CO có thể cài đặt dành riêng cho 8 máy nhánh

3.30 Xóa CO dành riêng cho máy nhánh

Cú pháp: * 44 MN #

MN = số của cổng CO

3.31 Xóa tất cả máy nhánh được phép truy cập CO chỉ định

Cú pháp: * 43 #

Vui lòng sử dụng chức năng này trước khi cài đặt chương trình mới

3.32 Xóa tất cả CO dành riêng cho máy nhánh sử dụng

Cú pháp: * 44 #

Vui lòng sử dụng chức năng này trước khi cài đặt chương trình mới

3.33 Tạo nhóm máy nhánh

Cú pháp: * 47 ABCD G #

ABCD = số máy nhánh

G = số của nhóm 0 ~ 9

Ví dụ: thiết lập máy nhánh 8006, 8007, 8008 vào nhóm 1; máy nhánh 8009, 8010 vào nhóm 2

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 47 8006 1 # => 8007 1 # => 8008 1 # => 8009 2 # => 8010 2 #

Cho phép thiết lập cùng máy nhánh vào nhóm khác nhau. Cú pháp: * 47 ABCD G1 G2 #

Mặc định của nhà sản xuất là nhóm 0

3.34 Thiết lập tất cả máy nhánh vào 1 nhóm

Cú pháp: * 47 G #

G = số nhóm từ 0 ~ 9

Ví dụ: cho phép xóa tất cả cài đặt trước bằng cách thiết lập tất cả các máy nhánh về nhóm 0

Thao tác: * 47 0 #

3.35 Thiết lập CO vào 1 nhóm

Cú pháp: * 48 MN G #

MN = số cổng CO = 01 ~ 16

G = số nhóm 0 ~ 9

Ví dụ: thiết lập CO 08, 09, 10, 11 vào nhóm 2

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 48 08 2 # => 09 2 # => 10 2 # => 11 2 #

3.36 thiết lập tất cả CO vào 1 nhóm

Cú pháp: * 48 G #    ( G = 0…9 )

Ví dụ: cho phép xóa cài đặt trước bằng cách thiết lập tất cả các CO vào nhóm 0

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 48 0 #

3.37 Ứng dụng của nhóm máy nhánh và CO

Mô tả: sử dụng những chức năng [3.27].[3.29].[3.33].[3.35], những nhóm máy nhánh và CO có thể sử dụng linh hoat hơn.

Ví dụ 1: máy nhánh A, B, C, D và CO 1, 2, 3 thuộc nhóm 2; máy nhánh E, F, G, H, J k và CO 4, 5, 6, 7,8. thuộc nhóm 3

Vì vậy, máy nhánh A, B, C, D chỉ sử dụng được CO 1, 2, 3 để gọi ra ngoài; và máy nhánh E, F, G, H, J k chỉ sử dụng được CO 4,5,6,7,8

Nhưng chúng ta có thể thực hiện cuộc gọi nội bộ và chuyển cuộc gọi giữa các nhóm khác nhau.

Ví dụ 2: máy nhánh A, B, C, D và CO 1, 2, 3, 4, 5 thuộc nhóm 2; cho phép thiết lập CO1 dành riêng cho máy nhánh A và B, các máy nhánh còn lại trong nhóm không được phép sử dụng CO1. Cho phép máy nhánh D sử dụng CO 5 để gọi ra ngoài, máy nhánh D không được sử dụng các CO khác.

3.38 Hạn chế cuộc gọi ra ngoài ( cài nhóm cần hạn chế )

Cú pháp: * 57 M ABCD #

M = nhóm 1 ~ 6

ABCD = đầu số giới hạn trên đường CO

Mô tả: cho phép thiết lập số đứng đầu (tối đa 4 số) giới hạn gọi trên đường CO. những CO đuợc thiết lập đầu số sẽ bị hạn chế quay sô.

Ví dụ: thiết lập đầu số 0 và 168 vào nhóm 1, đầu số 13 và 9 vào nhóm 2

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập *57 1 0 # => 168 # => *57 2 13 # => 9 #

Cho phép thiết lập tối đa 20 đầu số giới hạn vào mỗi nhóm

Khi đầu số nhỏ hơn 4 số,kết thúc bằng phím #

Nhóm đầu số giới hạn( M = 1 ~ 6) là theo cấp máy nhánh từ 1 ~ 6 (xem 3.41)

Khi cần giới hạn máy nhánh thực hiện cuôc gọi đường dài. Ta có thể thiết lập số 0 đến 1 nhóm và thiết lập cấp máy nhánh vào cùng nhóm đó

Ví dụ:  thiết lập 0 vào nhóm 3, thiết lập cấp máy nhánh là 3, do đó máy nhánh được  thiết lập sẽ bị giói hạn để quay số đường dài.

Khi cần thiết lập máy nhánh hạn chế thực hiện cuộc gọi quốc tế, ta có thể thiết lập 00 vào 1 nhóm và thiết lập cấp máy nhánh cùng nhóm.Vì vậy, máy nhánh được cài đặt sẽ bị hạn chế gọi quốc tế, nhưng có thể thực hiện cuộc gọi trong nước nếu đầu số 0 không bị hạn chế.

3.39 Cho phép gọi những đầu số đặc biệt (Chỉ cho phép gọi số đã cài đặt sẵn )

Cú pháp: * 57 M ABCD #

M = nhóm 7 ~ 9

ABCD = đầu số cho phép gọi

Mô tả: thiết lập các đầu số cho phép gọi ra ngoài trên đường CO.

Ví dụ: thiết lập các đầu số 0757 và 010 vào nhóm 7, vì vậy máy nhánh thuộc nhóm 7 chỉ được phép thực hiên cuộc gọi ra ngoài các đầu số 0757 và 010. Thiết lập đầu số 200 vào nhóm 8, vì vậy máy nhánh trong cấp 8 chỉ được phép gọi ra ngoài đầu số 200.

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 57 7 0757 # =>010 # => *  57 8 200 #

Cho phép thiết lập tối đa 20 dầu số đặc biệt cho mỗi nhóm. Khi đầu số nhỏ hơn 4, kết thúc bằng phím #

Nhóm đầu số đặc biệt (M = 7 ~ 9) theo cấp số máy nhánh từ 7 ~ 9 (xem 3.41)

3.40 Xóa nhóm đầu số

Cú pháp: * 57 M #

M = nhóm 1 ~ 9

3.41 Đặt cấp giới hạn cho từng máy nhánh gọi ra ngoài

Cú pháp: 	* 51 ABCD M # (cấp đầu tiên)

*52 ABCD M #  (cấp thứ hai)

ABCD = số máy nhánh

M = 0 = chỉ gọi nội bộ

M = 1 ~ 6 = giới hạn cuộc gọi trên CO với các đầu số trong nhóm 1 ~ 6

M = 7 ~ 9 = cho phép gọi đầu số đặc biệt trong nhóm 7 ~ 9

M = 91 = hot line ( gọi đến máy chủ bằng cách nhấc tai nghe,không quay số nào.

M = 92 = cho phép quay số trong nhóm quay số nhanh

Ví dụ: thiết lập cấp gọi ra ngoài đầu tiên là 2 cho máy nhánh 8011 và cấp 3 cho 8016

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 51 8011 2 # => 8016 3 #

3.42 Ứng dụng cấp giới hạn máy nhánh gọi ra ngoài

Cho phép thiết lập tối đa 2 cấp giới hạn cho mỗi máy nhánh, nhưng cả 2 cấp phải cùng loạị. Không cho phép thiết lập 1 cấp giới hạn trong khoảng từ 1 ~ 6 và 1 cấp giới hạn trong khoảng 7 ~ 9

Khi cả 2 cấp đều nằm trong cấp giới hạn từ 1 ~ 6 thì máy nhánh sẽ bị hạn chế tất cả các cuộc gọi ra ngoài với các đầu số đã được gán.

Khi cả 2 cấp đều nằm trong cấp giới hạn 7 ~ 9 thì máy nhánh chỉ được phép gọi những đầu số đặc biệt được cài đặt trong cấp này.

Ví dụ: Thiết lập đầu số 0, 168, 12 thuộc nhóm 2

Thiết lập đầu số 9500 và 193 thuộc nhóm 3

Thiết lập đầu số 0757 , 020, 010  thuộc nhóm 7

Thiết lập đầu số 133 và 130 thuộc nhóm 8

Cho phép thiết lập nhiều yêu cầu khác nhau:

- Cài đặt cấp giới hạn cho máy nhánh A là 2. Do đó máy nhánh A sẽ bị hạn chế gọi các đầu số 0, 168, 13

- Cài đặt cấp giới hạn cho máy nhánh B là 2 và 3. Máy nhánh B sẽ bị hạn chế gọi các đầu số 0, 168, 13, 9500, 193.

- Cài đặt cấp giới hạn cho máy nhánh C là 7. Do đó máy nhánh C chỉ được gọi các đầu số 0757, 020, 010

- Cài đặt cấp giới hạn cho máy nhánh D là 7 và 8. Khi đó máy nhánh D chỉ được phép gọi các đầu số 0757, 020, 010, 133, 130.

3.43 Đặt cấp giới hạn tất cả máy nhánh

Cú pháp: * 54 M # (cấp đầu tiên)

*55 M # (cấp thứ hai)

M = cấp giới hạn gọi ra ngoài

M = 0 = chỉ gọi nội bộ

M = 1 ~ 6 = giới hạn gọi các đầu số trong nhóm 1 đến 6

M = 7 ~ 9 = chỉ được gọi các đầu số trong nhóm 7 đến 9

Ví dụ: thiết lập cấp giới hạn là 3 cho tất cả máy nhánh

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 54 3 #

Khi cần thiết lập cấp giới hạn giống nhau cho nhiều máy nhánh, chương trình này có thể giúp chúng ta cài đặt nhanh hơn.

Ví dụ: khi cần thiết lập cấp giới hạn 1 cho máy nhánh 8008, 8012, thiết lập cấp giới hạn 7 cho máy nhánh 8015, 8016, 8018, các máy nhánh còn lại đưa vào cấp giới hạn 2.

Do đó, ta đưa tất cả các máy nhánh vào cấp giới hạn 2 trước, sau đó cài đặt máy nhánh 8008 và 8012 vào cấp giới hạn 1, máy nhánh 8015, 8016, 8018 vào cấp giới hạn 7

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 54 2 #

Nhập * 51 8008 1 # => * 51 8012 1 # => * 51 8015 7 #  => * 51 8016 7 # => * 51 8018 7 #

3.44 Xóa cấp giới hạn cho máy nhánh

Cú pháp 1: * 53 ABCD # ( xóa từng máy nhánh)

Cú pháp 2: * 53 # ( xóa tất cả máy nhánh)

ABCD = số máy nhánh

Ví dụ: xóa cấp giới hạn gọi ra ngoài cho máy nhánh 8015

Thao tác: nhấc máy 8001, mờ khóa

Nhập * 53 8015 #

3.45 Reset số máy nhánh về mặc định

Cú pháp: * 7000 # ( Khi nhập lệnh này toàn bộ hệ thống sẽ quay về số nội bộ mặc định)

Ví dụ: Reset số của tất cả máy nhánh về mặc định của nhà sản xuất

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 7000 #

Số mặc định của máy nhánh từ 8001 ~ 8128

3.46 Xóa tất cả số máy nhánh

Cú pháp: * 7100 #

Mô tả: hệ thống không cho phép đặt số máy nhánh giống nhau. Đôi khi người dùng muốn thay đổi số máy nhánh, nhưng số máy mới có thể giống số máy cũ, để tránh trường hợp này, cho phép chương trình này xóa tất cả số máy nhánh trước khi vào chương trình 3.49

3.47 Thiết lập tất cả các máy nhánh đến 4 số

Cú pháp: * 7 2 00 #

Mô tả: khi hệ thống đang ở hai số, ba số, bốn số, chương trình này sẽ làm vô hiệu những máy nhánh có hai, ba số. khi người dủng muốn thay đổi tất cả máy nhánh lên bốn số, đầu tiên ta có thể dùng chương trình này để xóa hai số và ba số.

Ví dụ: thiết lập tất cả máy nhánh thành 4 số

Thao tác: nhập * 7 2 00 #

3.48 Thiết lập chiều dài số máy nhánh

Cú pháp: * 72 A M #

A = chữ số đầu tiên của số máy nhánh

M = chiều dài số máy nhánh = 2,3 4

Mô tả: hệ thống hỗ trợ số máy nhánh có thể là hai, ba, hoặc bốn chữ số. Nhưng cần phải khai báo chiều dài của số máy nhánh với các đầu số cài đặt từ 1 ~ 8

Ví dụ: thiết lập đầu số là 3 cho số của máy nhánh có hai chữ số, đầu số là 6 cho số của máy nhánh có ba chữ số

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 72 3 2 # => beep => nhập * 72 6 3 #

Mặc định của nhà sản xuất, tất cả máy nhánh là bốn chữ số

3.49 Cài đặt số máy nhánh

Cú pháp: * 7 ABC abcd #

ABC = 3 số đuôi của cổng máy nhánh gốc  = 001 ~ 128

Abcd = số máy nhánh mới cần đổi

Mô tả: cho phép thay đổi số máy nhánh của jack nào đó

Ví dụ: thay đổi jack 004 có số máy nhánh là 638, jack 015 có số máy nhánh là 33, jack 109 có số máy nhánh là 8168

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 7 004 638 # => 015 33 # => 109 8168 #

Tuyệt đối Không được cài đặt số máy nhánh giống nhau

Nên chọn số máy nhánh từ 10 ~ 8999. Không được dùng đầu số 0, 9 vì tổng đài có chế độ cài đặt  quay số 0 hoặc số 9 khi gọi ra ngoài

Trước khi cài đặt đổi số mới  cần phải biết số chính xác jack của máy nhánh gốc là số bao nhiêu.trường hợp không biết sô nội bộ gốc là số mấy có thể thực hiện cuộc gọi tới một máy nhánh nào có màn hình hiển thị số hoặc cách khác  Nhập lệnh  #*9 trên điện thoại, ta sẽ thấy 7 chữ số, ba chữ số đầu tiên chính là số cổng của máy nhánh.

3.50 Thiết lập chế độ truy cập CO

Cú pháp 1: * 82 ABCD N #

ABCD = số máy nhánh

N = kiểu truy cập

N = 0 ( quay số 0 hoặc 9)

N = 1 chiếm CO trực tiếp

Cú pháp 2: * 8 00 # ( thiết lập tất cả máy nhánh truy cập CO bằng cách quay số 0)

Cú pháp 3: * 8 10 #  (chiếm CO trực tiếp)

Mô tả: khi N = 0, nhấc máy sẽ nghe tone gọi nội bộ, quay số 0 để chiếm CO gọi ra ngoài

Khi N = 1, nhấc máy sẽ chiếm CO ngay, để gọi nội bộ phải nhấn * + số đt

Ví dụ: thiết lập máy 8008 ở chế độ chiếm CO trực tiếp

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 82 8008 1 #

3.50.1 Cài đặt code chiếm CO và gọi đến máy chủ (quay số 0 hoặc số 9 gọi ra ngoài)

Cú pháp: * 04 08 M N #

M = code chiếm CO (M=0)

N = code cho máy chủ

Khi M = N có nghĩa sẽ tắt quay số nhanh đến máy chủ

Mô tà: hệ thống mặc định quay số 0 sẽ chiếm CO và quay số 9 để gọi đến máy chủ. Tuy nhiên do thói quen khác nhau nên có thể thay đổi hai vị trí này

Ví dụ: người sử dụng muốn quay số 9 để chiếm CO và quay số 0 để gọi máy chủ

Thao tác: mở khóa máy 8001 (*# 01 1234 #)

Nhập 04 08 9 0 #

3.51 Giới hạn thời gian gọi ra ngoài

Cú pháp 1: * 91 ABCD MN # ( thiết lập cho từng máy nhánh)

Cú pháp: 2: * 93 MN # (thiết lập cho tất cả máy nhánh)

ABCD = số máy nhánh

MN = thời gian giới hạn (01 ~ 60 phút)

Mô tả: cài đặt thời gian đàm thoại tối đa cho máy nhánh

Ví dụ: cài đặt thời gian gọi cho máy 8012 là 5 phút, 8016 là 13 phút

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 91 8012 05 # => nhập 8016 13 #

Hệ thống chỉ áp dụng cho cuộc gọi bên ngoài

3.52 Tắt giới hạn thời gian gọi ra ngoài

Cú pháp 1: * 92 ABCD # ( tắt từng máy nhánh)

Cú pháp 2: * 93 # (tắt tất cả máy nhánh)

ABCD = số máy nhánh

3.53 Cho phép/tắt ghi âm cuộc gọi trên CO

-Chức năng này chỉ có ở model HK,VK,DK ( Mua thêm thiết bị )

Cú pháp 1: * 46 MN A # (thiết lập cho từng CO)

Cú pháp 2: * 46 A # ( thiết lập cho tất cả CO)

MN = số đường CO (01 ~ 16)

A = 0 = tắt chức năng ghi âm

A = 1 = mở chức năng ghi âm

Mô tả: cho phép thiết lập ghi âm trên từng CO

Ví dụ: thiết lập ghi âm trên CO 03 và 12

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 46 03 1 # => nhập 12 1 #

3.54 Cho phép/tắt người dùng sử dụng chức năng ghi âm cuộc gọi

-Chức năng này chỉ có ở model HK,VK,DK ( Mua thêm thiết bị )

Cú pháp : * 49 ABCD N #

ABCD = số máy nhánh

N = 0 = tắt chức năng ghi âm

N = 1 = mở chức năng ghi âm

Mô tả: thiết lập nếu người sử dụng máy nhánh được phép sử dụng chức năng ghi âm cuộc gọi, họ có thể ghi âm trên từng CO bằng cách nhập lệnh: #* 0 MN

3.55 Cho phép/tắt ghi âm trên máy nhánh

-Chức năng này chỉ có ở model HK,VK,DK ( Mua thêm thiết bị )

Cú pháp 1: * 45 ABCD M #

Cú pháp 2: * 45 A #

ABCD = máy nhánh được ghi âm

M = 0 = tắt ghi âm

M = 1 = cho phép ghi âm

Mô tả: cho phép thiết lập ghi âm trên từng máy nhánh

Ví dụ: thiết lập máy nhánh 8013 và 8126 ở chế độ ghi âm

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 45 8013 1 # => beep => nhập 8126 1#

-Chức năng này chỉ có ở model HK,VK,DK ( Mua thêm thiết bị )

Chức năng này chỉ có hiệu lực trong cuộc đàm thoại giữa máy nhánh và người gọi bên ngoài.

Tại cùng một thời điểm chỉ cho phép ghi âm trên 1 CO.

Chức năng này cung cấp cho mục đích quản lý.

Model BC, VC, DC được hỗ trợ băng ghi âm hoặc bộ nhớ, còn cho phép ghi âm trên PC bằng phần mềm với nhiều tính năng mở rộng.

Khi sử dụng ghi âm bằng phần mềm trên PC, kết nối máy tính mới card tone trên tổng đài.

3.56 Cho phép/tắt người dùng máy nhánh sử dụng chức năng quay số nhanh

Cú pháp: * 40 ABCD N #

ABCD = số máy nhánh

N = 0 = tắt quay số nhanh

N = 1 = cho phép quay số nhanh

Mô tả: Cho phép người dùng máy nhánh sử dụng chức năng quay số nhanh

Người dùng máy nhánh có thể thực hiện cuộc gọi ra ngoài bằng cách nhập: ## MN. MN ở đây là số của CO bên ngoài đã được cài đặt quay số nhanh. Xem muc 2.2.5 & 2.3

3.57 Tự động nhận máy Fax

3.57.1 Thiết lập số nhánh cho máy Fax

Cú pháp: * 27 ABCD #

ABCD = số nhánh máy Fax

Mô tả: khi hệ thống ở chế độ tự động, hệ thống sẽ tự động dò máy máy khi có tín hiệu Fax trên đường CO.

Ví dụ: nếu nhánh 8009 là máy fax, lập trình như sau:

Nhập * 27 8009 #

Khi máy fax được thiết lập ở chế độ tự động, người gọi bên ngoài có thể quay số cuả máy fax hoặc nhấn nút START trên máy fax của anh ta mà không cần nhập bất kỳ số nào khác.

Chức năng này chỉ có hiệu lực ở chế độ tự động.

3.57.2 Tắt chế độ tự động nhận máy Fax

Cú pháp: * 27 #

Mô tả: hệ thống sẽ tắt chức năng tự động nhận máy fax

3.58 Cài đặt IP code cho đường CO

Cú pháp 1: * 34 MN ABCDEF # (thiết lập cho từng đường CO)

Cú pháp 2: * 35 ABCDEF #  (thiết lập cho tất cả CO)

MN = số của đường CO = 01 ~ 16

ABCDEF = IP code (ít nhất 6 số)

Mô tả: thiết lập IP code cho những nơi sử dụng nhiều nhà cung cấp đường CO khác nhau.

Khi IP code được thiết lập, mã sẽ được tự động thêm vào khi thực hiện cuộc gọi đường dài. Bạn có thể tăng thêm hiệu quả cho công việc và tiết kiệm chi phí với sự trợ giúp của chức năng này.

Ví dụ: thiết lập IP code là 17909 cho CO 1 và 193 cho CO 2

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 34 01 17909 # => nhập * 34 02 193 #

3.59 Tắt IP code cho đường CO

Cú pháp 1: * 34 MN # (tắt từng CO)

Cú pháp 2: * 34 # (tắt tất cả CO)

MN = số của đường CO = 01 ~16

3.60 Tắt chuyển cuộc gọi đến thư ký

Cú pháp 1: * 98 ABCD # ( tắt từng CO)

Cú pháp 2: * 98 # (tắt tất cả CO)

ABCD = số máy nhánh của thư ký

Mô tả: tất cả các các cuộc gọi (ngoại trừ máy thư ký) để quản lý máy nhánh được chuyển đến máy thư ký trước tiên.

3.61 Khôi phục Password cá nhân

Cú pháp 1: * 94 ABCD # (khôi phục từng máy nhánh)

Cú pháp 2: * 94 # (khôi phục tất cả máy nhánh)

ABCD = số máy nhánh

Ví dụ: người dùng máy nhánh 8027 quên password cá nhân, anh ta có thể khôi phục lại password mặc định là 1234

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 94 8027 #

3.62 Thay đổi giờ  hệ thống

Cú pháp 1: * 95 1 YY MM DD W # (thay đổi năm, tháng, ngày, thứ trong tuần)

Cú pháp 2: * 95 2 HH NN # (thay đổi giờ, phút)

YY = năm	MM = tháng	DD = ngày	W = thứ 2 ~ chủ nhật = 1 ~ 7

HH = giờ	NN = phút

Mô tả: hệ thống hỗ trợ phần mềm quản lý cuộc gọi trên máy tính có thể quản lý cuộc gọi trên đường CO và máy nhánh. Khi sử dụng phần mềm tính cước, thông tin cuộc gọi vẫn được lưu giữ lại mặc dù không mở PC. Do đó phải cài đặt thời gian chính xác.

3.63 Chế độ tính cước cuộc gọi

Cú pháp 1: * 85 0 MN # (chế độ delay)

Cú pháp 2: * 85 1 # (chế độ đảo cực)

MN = khoảng thời gian trì hoãn = 10 ~ 60 giây

Mô tả: 	Chế độ delay: hệ thống sẽ bắt đầu tính tiền khi hết thời gian delay ngay cả khi người nghe chưa bắt máy

Chế độ đảo cực: hệ thống bắt đầu tính tiền khi người nghe bắt máy. Chế độ này phải liên hệ với nhà cung cấp mạng điện thoại & đăng ký tín hiệu đảo cực

3.64 Thời gian chuyển máy

Cú pháp: * 83 ABCD #

ABCD = thời gian flash = 500ms ~ 2000ms

Ví dụ: cài đặt thời gian flash là 1000ms

Thao tác: nhấc máy 8001, mở khóa

Nhập * 83 1000 #

Mặc định là 760ms

3.65 Xóa hóa đơn cuộc gọi khỏi bộ nhớ

Cú pháp: * 96 00 #

Mô tà: dữ liệu cuộc gọi sẽ được lưu lại khi không mở PC. Dữ liệu đã lưu sẽ được chuyển đến máy tính khi mở phần mềm tính cước.

3.66 Cài đặt chế độ pulse/ Tone

Cú pháp: * 28 M #

M = 0 = chế độ tone

M = 1 = chế độ pulse

Mô tả:  cho phép thiết lập chế độ Pulse/ Tone cho đường CO

Mặc định ở chế độ tone

CHƯƠNG IV	PHỤ LỤC

  - Bảng chương trình:

| STT | Chức năng | Cú pháp | Trang |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Password lập trình | ** 01 1234 # | 19 |
| 2 | Thay đổi password | *02 ABCD # | 19 |
| 3 | Khôi phục cài đặt gốc | *6000# | 20 |
| 4 | Khai báo CO | *31 ABCDEFGH # | 21 |
| 5 | Khai báo CO cho card 2 DC & VC | *32 ABCDEFGH # | 21 |
| 6 | Chế độ điện thoại viên | 21# | 22 |
| 7 | Chế độ DISA | 20# | 22 |
| 8 | Cấm máy nhánh đổ chuông trên CO | *11 MN # | 26 |
| 9 | Cài đặt máy nhánh đổ chuông | *12 MN ABCD# | 26 |
| 10 | Thiết lập máy nhánh 1 đổ chuông(DISA) | *25 ABCD # | 27 |
| 11 | Thiết lập máy nhánh 2 đổ chuông(DISA) | *26 ABCD # | 27 |
| 12 | Ghi câu chào OGM | *22 N # | 27 |
| 13 | Nghe lại câu chào | *23 N # | 28 |
| 14 | Thiết lập mã gọi ra ngoài | *97 1 A MN # *97 2 A MN # | 29 |
| 15 | Thiết lập đổ chuông xoay vòng | *13 MN ABCD # | 30 |
| 16 | Chế độ quay phím tắt(DISA) | *20M # | 30 |
| 17 | Máy nhánh sử dụng CO chỉ định | *41 MN ABCD # | 31 |
| 18 | Cài đặt CO dành riêng cho máy nhánh | *42 MN ABCD # | 32 |
| 19 | Cài đặt nhóm máy nhánh | *47 ABCD G # | 33 |
| 20 | Cài đặt nhóm CO | *48 MN G # | 34 |
| 21 | Cài đặt đầu số hạn chế | *57 M ABCD # | 36 |
| 22 | Xóa đầu số hạn chế | *57 M # | 37 |
| 23 | Đặt cấp hạn chế từng máy nhánh | *51 ABCD M # *52 ABCD M # | 37 |
| 24 | Xóa cấp hạn chế gọi ra ngoài | *53 ABCD # *53 # | 39 |
| 25 | Khôi phục số máy nhánh | *7000 # | 40 |
| 26 | Thiết lập tất cả máy nhánh thành 4 số | *72 00 # | 40 |
| 27 | Thiết lập chiều dài số máy nhánh | *72 A M # | 41 |
| 28 | Cài đặt số máy nhánh | *7 ABC abcd # | 41 |
| 29 | Thiết lập kiểu truy cập CO | *82 ABCD N # | 42 |
| 30 | Giới hạn thời gian gọi | * 91 ABCD MN # | 43 |
| 31 | Tắt giới hạn thời gian gọi | *92 ABCD # | 43 |
| 32 | Cho phép/tắt ghi âm cuộc gọi trên máy nhánh | *45 ABCD M # | 44 |
| 33 | Cho phép/tắt ghi âm cuộc gọi trên CO | *45 MN A # | 45 |
| 34 | Cho phép/tắt người dùng ghi âm cuộc gọi | * 49 ABCD N # | 45 |
| 35 | Cho phép/tắt người dùng quay số nhanh | *40 ABCD N # | 45 |
| 36 | Cài đặt nhánh máy fax | *27 ABCD # | 46 |
| 37 | IP code | *34 MN ABCDEF # *35 ABCDEF # | 46 |
| 38 | Thay đổi thời gian hệ thống | * 95 1 YY MM DD W # * 95 2 HH NN # | 48 |
| 39 | Chế độ tính cước cuộc gọi | * 85 0 MN # * 85 1 # | 48 |
| 40 | Thời gian chuyển máy | * 83 ABCD # | 49 |
| 41 | Xóa hóa đơn cuộc gọi khỏi bộ nhớ | * 96 00 # | 49 |
| 42 | Thiết lập kiểu điện thoại | *84 ABCD M # | 49 |

  - Bảng hướng dẫn sử dụng

| STT | Chức năng | Sử dụng | Trang |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiếm CO | Quay số 0 hoặc 9 | 5 |
| 2 | Chiếm CO trực tiếp | # MN | 6 |
| 3 | Thiết lập quay số nhanh | #** MN abcdefgh# | 7 |
| 4 | Quay số nhanh | ## MN | 6 |
| 5 | Gọi máy chủ | 9 | 11 |
| 6 | Gọi máy nhánh | ABCD hoặc *ABCD | 5 |
| 7 | Chuyển cuộc gọi | Tab hookwitch+ABCD |  |
| 8 | Đàm thoại hội nghị | Tab hookwitch+*ABCD | 9 |
| 9 | Tự động gọi lại khi bận | Tab hookwitch+## 00 | 11 |
| 10 | Rước cuộc gọi trong nhóm | #7 | 7 |
| 11 | Rước cuộc gọi trực tiếp | #9 |  |
| 12 | Chuyển máy khi bận | #*1 ABCD | 12 |
| 13 | Tắt Chuyển máy khi bận | #100 | 12 |
| 14 | Chuyển tạm thời | #*2 ABCD | 12 |
| 15 | Tắt chuyển tạm thời | # 2 00 | 12 |
| 16 | Khóa máy nhánh | #*3 ABCD | 14 |
| 17 | Mở khóa máy nhánh | #*4 ABCD | 14 |
| 18 | Thay đổi password | #*5 abcd ABCD | 14 |
| 19 | Chuyển cuộc gọi đến thư ký | #*6 ABCD | 13 |
| 20 | Tắt Chuyển cuộc gọi đến thư ký | #6 00 | 13 |
| 21 | Chống làm phiền | # 71 | 13 |
| 22 | Tắt chống làm phiền | # 70 | 13 |
| 24 | Thông báo nhanh hệ thông | #*8 | 15 |
| 24 | Kiểm tra số máy nhánh | # * 9 | 16 |
| 25 | Từ chối cuộc gọi từ CO | #*0 MN | 16 |

  - Phần mềm quản lý cuộc gọi

Hệ thống hỗ trợ phần mềm quản lý cuộc gọi trên PC, cho phép quản lý cuộc gọi, chức năng lập trình bằng PC… với nhiều chức năng quản lý và bảo trì mở rộng.

4.3.1 Cài đặt Phần mềm quản lý cuộc gọi

- Mở đĩa CD, mở phần mềm quản lý TC-2000C, click SETUP.EXE

- Cài đặt theo hướng dẫn

- Sau khi cài đặt, mở chương trình:

4.3.2 Thiết lập thông số hệ thống

Click UNLOCK, password mặc định là 1234 hoặc 4321, Click CONFIRM.

4.3.3 Các tính năng khác

1. Cài đặt PABX: cài đặt cho tổng đài (có thể sử dụng máy 8001)

2. Cài đặt tính cước: sẽ hoạt động khi cuộc gọi mất phí

3. Cài đặt thêm: Cài đặt thêm vài chức năng cho tổng đài, thông số cổng COM

4. Quản lý khách sạn

5. Tham khảo phần hóa đơn cuộc gọi

6. Danh sách địa chỉ

7. Quản lý người dùng

8. Giúp đỡ

9. Về sản phẩm

4.4 Giới thiệu bàn key TC-2000K

- Cấu trúc gồm 2 dây giao tiếp

- Gấp đôi CPU, kết nối quản lý bằng Internet

- Nhắn tin SMS

- Có thể sử dụng ở bất kỳ cổng máy nhánh nào khác

  - Giới thiệu phần mềm CTI

- Hiển thị cuộc gọi đến và đi

- Quay số bằng chuột

- Ghi âm

- Nhắn tin SMS

- Hóa đơn cuộc gọi

- Quản lý thông tin người dùng

- Quản lý thông tin khách hàng

- Hỗ trợ kết nối ghi âm

- Không giới hạn người dùng’

- Đảm bảo quản lý tin cậy

- KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG VÀ LẬP TRÌNH THUẬN LỢI